# НОАНО ДОВ

# Учебно-консультационный центр “Мастер-класс”

## Сайт: fesukc.ru

## Ламинат. Укладка ламината.

Ламинат должен накладываться на идеально ровную поверхность. Для создания такой поверхности можно либо хорошо выровнять свежий бетон, либо использовать самовыравнивающиеся смеси. Такой смесью пол заливается также, как и бетоном: жидкость равномерно растекается по полу и за ночь застывает, образуя идеально ровную поверхность. На стяжку укладывается плёнка для защиты от влаги и специальная подложка из вспененного полиэтилена. Также возможна укладка ламината и на старый пол из керамической плитки, коротковорсового ковролина, линолеума или паркета. В этом случае покрытие должно быть идеально ровным и цельным.

Первая панель, при монтаже ламината, укладывается шпунтом к стене, на расстоянии 5-10 мм от неё. Поскольку ламинированный пол «живёт» и движется в зависимости от влажности и температурного режима в помещении, как и любой деревянный пол, необходимо оставлять зазор между паркетом и стенами. Панели легко режутся ножовкой, но нужно следить, чтобы зубья не «задирали» плёнку.

Клеевой ламинат вытесняет система замкового крепления. У такого ламината конструктивно изменен шпунт и паз, что значительно облегчает монтаж и позволяет, при необходимости, несколько раз переустанавливать такой пол. Для клеевого ламината используются специальные клеи. Клеем промазывается только шпунт, после чего панели плотно прижимают друг к другу. Технология изготовления панелей исключает возможность несоответствия шпунтов и пазов при укладке ламината.

Для плотной стыковки панелей при укладке ламината можно использовать киянку или молоток, пазы нужно ликвидировать, поскольку даже в маленькие щели на стыках будет проникать вода. Клей выступающий на панелях нужно сразу вытирать мокрой тряпкой, а затем протирать насухо.

Уложив один ряд панелей, следующий нужно компоновать в «шахматном» порядке так, чтобы торцы панелей на соседних рядах были смещены друг относительно друга на 30 см. Последний ряд укладывается в плотную к стене, шпунты вжимаются в предыдущий ряд специальными клиньями.

После укладки ламината по полу нельзя ходить по крайней мере 24 часа - до полного высыхания клея. Законченный внешний вид полу из ламината придадут маскирующие плинтусы, которые крепятся к стене.

## Что такое ламинат

Ламинированный пол, или ламинат, — сборное синтетическое напольное покрытие, обычно имитирующее паркет (впрочем, может быть и подражание натуральному камню). Но чаще по фактуре и цвету ламинированный пол имитирует паркет (дубовый, буковый и другие). Из-за этого его нередко называют ламинированным паркетом. Однако ламинат — синтетическое покрытие, близкое скорее к линолеуму, чем к паркету. Это необходимо учитывать при решении вопроса о его использовании в жилом помещении. Не рекомендуется укладывать ламинированное покрытие в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, сауны, подвальные помещения и т.п.
Ламинат выпускается и продается в виде пластин длиной 1,2-2 м, шириной 19-20 см и толщиной 7-8 мм. Этот напольный материал представляет собой слоеный пирог из основы — древесно-волокнистой плиты высокой плотности, верхнего защитного слоя — специальной пленки из смол и декоративной, пропитанной смолой, бумагой. Плюс нижний стабилизирующий полимерный слой или пропитанная смолой бумага. Эти четыре слоя являются обязательными. Меньше их быть не должно.
При расчете стоимости ламинатного пола надо учитывать, что для укладки пола необходима подложка. Она придает ровность полу и дает дополнительное звукопоглощение. Ее цена зависит от толщины и качества материала.

Технические характеристики и маркировка ламината.

Качество ламината включает множество показателей. К ним относятся: сопротивление истиранию и длительным нагрузкам, ударопрочность, устойчивость к царапинам, стойкость к загрязнениям и химикатам, устойчивость к выгоранию (светостойкость), термостойкость (жаростойкость), экологическая безопасность, гигиеничность (простота уборки), теплопроводность (возможность укладки на обогреваемый пол).

По своему главному параметру — износостойкости — ламинаты делятся на классы. 
Три класса ламинированных покрытий — 21, 22, 23 — предназначены для домашнего применения. Они рассчитаны на перемещение небольшого числа людей. Чем ниже класс, тем ниже износостойкость.
На партии ламината должен быть указан производитель и гарантийный срок, а в сопроводительной документации должны быть изображены: рисунки домиков (это указывает на то, что данный продукт применяется в жилом секторе); изображения человечков (от 1 до 3), как и цифры под ними (21, 22, 23), означают интенсивность нагрузки (низкая, средняя, высокая).

Соответственно выделяется 3 типа ламината для жилых помещений:

- АС1/21 — жилое помещение для ограниченного пребывания (спальня, кабинет, кладовая);

- АС2/22 — жилое помещение, используемое средним количеством людей (гостиная, детская);

- АС3/23 — жилое помещение с интенсивной эксплуатацией (прихожая, кухня, столовая).

Плинтусы для напольного покрытия из ламината?

При устройстве ламинатных полов, как правило, используют навесные плинтусы. Они не прибиваются к полу, а крепятся к специальной направляющей по стене.
Имитация ценных пород дерева с широкой гаммой оттенков, применяемая при изготовлении искусственного напольного покрытия (ламината), используется и при производстве плинтусов. Основой профиля является MDF-планка. Она тверже, чем ДВП, легко запиливается, не крошится и экологически безопасна (для склейки частиц не применяются ни фенольные, ни эпоксидные смолы).
И еще одно функциональное достоинство пластикового плинтуса: внутри он полый. А значит, может скрыть не один, а сразу несколько кабелей. Например, 2 толстых антенных шнура, 3-4 многожильных провода плюс телефонный кабель и несколько проводов сигнализации.

Как правильно распиливается ламинат

Распиливают ламинированную доску не традиционно сверху вниз, а снизу вверх. Если используется лобзик, то режущие зубья должны быть направлены вниз.

Какой уход необходим ламинированному напольному покрытию. Как уберечь его от повреждений.

В качестве ежедневного ухода ламинированный пол достаточно пропылесосить. Легкие загрязнения удаляются влажной тряпкой. Нельзя производить влажную уборку с обильной водой. Если вода или другая жидкость пролилась, то ее немедленно надо удалить. Для удаления более сильных загрязнений лучше использовать специальные моющие средства, предназначенные для данного типа напольного покрытия.
Во избежание нарушения декоративного слоя нельзя пользоваться абразивными чистящими средствами, а также средствами, не рекомендованными производителем покрытий.
Не стоит передвигать тяжелую мебель по полу при перестановке. Лучше приподнять и перенести или приклеить фетровые подушечки снизу ножек на стулья, столы, шкафы и т.д.