БИЛЕТ № 01

- Определить вес пачки металла (сталь) длиной 2 м, шириной 1,5 м, высотой 0,5 м.

1. 6,0 т;     2.   8,0 т.         3.  10,0 т              4.  12,0 т              5.        14,0 т

- Как определить правильность  установки крана по отношению к весу поднимаемого груза?

- Приподнять груз на 300 мм для определения устойчивости крана.

- Определить на «глаз».

- По расстоянию от крана до груза.

- Определить опробованием на подъем на всех вылетах стрелы.

- По указанию грузоподъемности и вылета стрелы.

- Можно ли назначить в качестве лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, бригадира?

- Можно, если бригадир имеет среднетехническое образование и прошел проверку знаний как лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

- Можно, после проверки знания им Правил, инструкции ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначении.

- Нельзя.

- Можно, если он имеет удостоверение стропальщика и стаж не менее пяти лет.

- Можно, если на участке отсутствует ИТР.

- При подъеме какого по массе груза ограничитель грузоподъемности должен автоматически отключить механизм подъема груза и изменения вылета стрелы при работе автомобильного крана?

При подъеме груза, вес которого превышает номинальную грузоподъемность более, чем на:

1. 10%        2. 15%     3. 20%     4. 25%    5. 40%

- В каком из перечисленных случаев грузоподъемная машина может быть допущена в работу?

- Неисправный сигнальный прибор.

- Не исправлен ограничитель грузоподъемности.

- Не исправлен тормоз механизма изменения вылета стрелы.

- Не исправлен ограничитель высоты подъема крюковой подвески.

- На месте производства работ отсутствует лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

- В каких случаях на производство работ стреловыми самоходными кранами необходимо оформлять наряд-допуск?

- При подъеме груза двумя или несколькими кранами.

- При работе краном над жильем, служебными помещениями, где могут находиться люди.

- При производстве работ на расстоянии ближе 30 м от ЛЭП.

- При погрузке железнодорожных  вагонов.

- При работе крана вблизи канавы или откоса.

- Какой угол между ветвями стропов общего назначения должен приниматься при расчете?

1. 120.         2.  90.            3.  45.           4.  60.            5. – фактически (по месту)

- С какой периодичностью должны осматриваться редко используемые съемные грузозахватные приспособления?

- По графику

- Не реже одного раза в квартал.

- Не реже одного раза в 10 дней.

- Не реже одного раза в месяц.

- Перед выдачей их  в работу.

- В каких случаях канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов  проволок превышает указанное ниже?

- На длине 3 d – 3 обрыва

- На длине 6 d – 7 обрывов

- На длине 30 d – 16 обрывов

- На длине 25 d – 26 обрывов

- На длине 9 d – 16 обрывов.

- Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения.

- Переместить кран.

- Повернуть стрелу.

- Осторожно.

- Опустить стрелу.

- Опустить груз.

БИЛЕТ  № 02

- Допускается ли опускание груза вблизи стены, колонны, станка или другого оборудования? Если допускается, то при соблюдении каких условий?

1. Допускается при условии отсутствия людей (в т.ч. стропальщика) между       грузом и стеной или оборудованием.

2. Допускается при условии производства работ под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

3. Допускается при условии наличия расстояния между грузом и стеной или оборудованием не менее 1 м.

4. Не допускается.

5. Допускается при условии наличия расстояния между грузом и стеной или оборудованием не менее 0,5 м.

- На какую высоту допускается складирование металлических труб диаметром до 300 м?

- До 1 м на прокладках и прокладках с концевыми упорами.

- До 2 м на прокладках и прокладках с концевыми упорами.

- До 3 м на прокладках и прокладках с концевыми упорами.

- До 4 м на прокладках и прокладках с концевыми упорами.

- До 5 м на прокладках и прокладках с концевыми упорами.

3. Как оформляется результат аттестации обслуживающего персонала крана?

1. Протоколом.

2. Актом.

3. Записью в журнале периодической проверки знаний.

4. Приказом по предприятию.

5.Записью в удостоверении.

4. Кто может быть назначен сигнальщиком из ниже перечисленных лиц?

1. Лица не моложе 18 лет, имеющие специальное удостоверение.

2. Любой член бригады, обученный знаковой сигнализации.

3. Лица не моложе 18 лет, обученные знаковой сигнализации.

4. Бригадир, знающий знаковую сигнализацию.

5. Рабочий из числа стропальщиков.

5. Что из указанного в ответе не является запрещенным при производстве работ кранами?

1. Подъем груза, подаваемого за один рог двурогого крюка.

2. Подъем груза из кузова автомашины при нахождении в ней людей.

3. Оттягивание груза во время его перемещения.

4. Нахождение стропальщика возле груза во время его подъема или опускания, если груз поднят на высоту 1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик.

5.Подъем груза, находящегося в неустойчивом положении.

- Какой порядок установки и работы стрелового крана, когда расстояние от крайних проводов ЛЭП менее 30 метров?

1. По письменному разрешению главного энергетика в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

2. По разрешению инженерно – технического работника по надзору в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

3. По наряду – допуску и под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

4. По разрешению лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. По письменному разрешению владельца ЛЭП.

7.Как можно уменьшить угол развода строп?

1. Путем уменьшить угол развода строп?

2. Путем привязки к концам строп кусков проволоки или каната.

3. Увеличением длины строп путем их замены или применением траверсы..

8. По каким признакам подбирают стропы?

1. По виду, длине, грузоподъемности.

2. По длине ширине, грузоподъемности.

3. По виду, длине, ширине.

4. По виду, длине, высоте.

9. В каких из приведенных ниже случаев, канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок на длине 30 d  составляет:

1. 30;              2. 14;             3. 25;                4. 16;               5. 17.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

1. Осторожно!

2. Прекратить работу.

3. Ни-ни! На работе -  не пью

4. Стоп.

5. Прекратить опускание стрелы совместно с опускание груза, выключить поворот.

БИЛЕТ № 03

1. В каком случае допускается подъем бетонных и железобетонных изделий, не имеющих маркировки и указаний о фактическом весе?

Допускается, если их вес не превышает:

1. – 200 кг;          2. – 300кг;        3. – 500кг;             4. – 100кг;               5. – 2000 кг.

2. В каком случае после подачи команды стропальщик может двигаться с места?

1. Если удостоверится, что крановщик правильно понял его команду, груз поднят без перекоса и перемещается в нужном направление.

2. Сразу же после подачи сигнала.

3. Сразу же после подачи сигнала, идя впереди перемещаемого груза.

4. Сразу же после подачи сигнала, сопровождая груз.

5. Только после разрешения крановщика, подаваемого сигналом.

3. Кто подписывает удостоверение стропальщика, выдержавшего экзамен?

1.Председатель экзаменационной комиссии.

2. Руководитель предприятия.

3. Инспектор Госгортехнадзора РФ.

4. Председатель экзаменационной комиссии и инспектор Госгортехнадзора РФ.

5. Председатель, инспектор Госгортехнадзора РФ  и все члены комиссии.

4. Под руководством кого из ниже перечисленных работников должна производится работа по подъему груза двумя или несколькими кранами?

1. Лица по надзору за кранами.

2. Бригадира – стропальщика.

3. Начальника участка.

4. Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. Лица, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Кто должен подать сигнал на подъем и перемещение груза подъемным краном?

1. Бригадир.

2. Рабочие, проинструктированные по зацепке грузов.

3. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

4. Обученный, аттестованный и назначенный приказом стропальщик.

5. Рабочие основной профессии.

6. В каких из перечисленных случаев лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно непосредственно руководить работой?

1. При отсутствии стропальщиков.

2. При погрузке груза в полувагон.

3. При перемещении груза над служебными помещениями, где находятся люди.

4. При отсутствии схемы строповки.

5. При подъеме груза, близкого по весу к максимальной грузоподъемности крана.

7. Что из указанного в ответах запрещается делать стропальщику?

1. Стропить груз таким образом, чтобы при перемещении обеспечивалось устойчивое положение.

2. Накладывать при обвязке грузов канаты или цепи на основой массив груза без узлов, петель и перекруток.

3. Стропить длинномерные грузы в двух и более метах.

4. Использовать при установки стеновых панелей приставные лестницы.

5. Проверять вес груза, предназначенного к перемещению, по списку грузов или маркировки.

8. Когда назначается старший стропальщик?

1. При обслуживание крана несколькими стрелами.

2. При работе в бригаде более пяти человек.

3. При отсутствии ответственного лица за безопасное производство работ кранами.

4. Правильно п.2 и п. 3.

5. Правильно п.1 и п. 2.

9. Можно ли оставлять груз на весу?

1. Нельзя!

2. Можно, если груз не превышает 500 кг.

3. Можно, если опустить груз не возможно, надо оградить зону возможного падения груза.

4. Можно, в присутствии ответственного лица за безопасное производство работ кранами.

5. Правильно п. 2 и п. 4.

10. Складирование кирпича на поддонах.

1. В3 яруса.

2. В 4 яруса.

3. 1,7 м.

4. 2,0м.

5. В 2 яруса.

БИЛЕТ № 04

1. Допускается ли нахождение людей при производстве работ в зоне действия магнитных кранов. Если допускается, то в каких случаях?

1. Допускается по наряду – допуску.

2. Не допускается.

3. Допускается в исключительных случаях, когда администрацией предприятия заранее разработаны и утверждены мероприятия по обеспечению безопасности.

4. Допускается по разрешению администрации предприятия.

5. Допускается по разрешению лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

2. Какое допускается минимальное расстояние между поворотной частью стрелового автомобильного крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и т.п.?

1. Не менее 2 м;  2. Не менее 1,5 м;  3. Не менее 1,0 м;    4. Не менее 0,7 м;    5. Не менее 0,5 м.

3. С какого возраста могут назначаться рабочие в качестве стропальщика?

1. С 16 –ти лет при 6 – ти часовом рабочем дне.

2. С 17 лет;       3. С 18 лет;           4. С 20 лет;

5. Имеющие удостоверение стропальщика независимо от возраста.

4. При каком из указанных в ответе условии допускается подъем и перемещение грузов несколькими стреловыми кранами?

1. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами должно производиться в соответствии с технологической картой, разработанной специализированной организацией.

2. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами должно производиться по проекту, разработанному организацией, производящей работы.

3. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами допускается в отдельных случаях в соответствии с проектом или технологической картой под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый кран, не должна превышать грузоподъемность крана.

4. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами должна производиться по проекту, разработанному вышестоящей организацией.

5. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами допускается в каждом отдельном случае по согласованию с органами Госгортехнадзора.

5. Может ли стропальщик самостоятельно произвести подъем груза, на который не разработана схема строповки?

1. Стропальщик не должен поднимать такой груз, пока не будет разработана схема строповки.

2. Стропальщик должен получить разрешение на подъем такого груза у ИТР по надзору.

3. Стропальщик должен наложить стропы на основной массив груза, предварительно поднять груз на 200-300 мм, и убедившись в надежности строповки, произвести подъем.

4. Подъем такого груза может быть произведен стропальщиком в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами

5. Стропальщик должен получить разрешение на подъем такого груза у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

6. В каких из указанных случаев стропальщику разрешается находиться возле поднятого груза?

1. Если требуется поправить стропы у груза, поднятого на высоту 200-300 мм.

2. Если груз поднят на высоту 1,5 метра.

3. Если груз находится на высоте не более 1000 мм от уровня площадки, на которой находится стропальщик

4. При выравнивание перекосившегося в результате неправильной строповки груза, поднятого на высоту 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

5. На платформе автомобиля под наблюдением лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, когда борта закрыты и исключена возможность падения стропальщика с автомобиля.

7. Кто должен следить за перемещением груза в зоне, не обозреваемой из кабины крановщика, и если стропальщик также не видит крановщика?

1. Работа в данном случае должна производится под непосредственным руководством ответственного за безопасное производство кранами.

2. Крановщик.

3. Крановщик или второй стропальщик.

4. Сигнальщик.

5. Крановщик или сигнальщик.

8. Что должно быть сделано пред перемещением груза краном в горизонтальном направлении?

1. Убедиться, что груз не может за что-либо зацепится.

2. Груз должен быть предварительно поднят на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

3. Груз должен быть предварительно поднят на 200-300 мм.

4. Убедиться, что груз ничем не удерживается (не укреплен болтами, не залит бетоном, не защемлен другим грузом).

5. Груз должен быть предварительно поднят на 1000 мм, а затем опущен до 200-300 мм для проверки надежности действия тормозов.

9. Каковы правила подъема предельного по грузоподъемности крана груза?

1. Поднимать груз только в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

2. Поднимать груз только после дополнительного инструктажа.

3. Зацеплять груз может только старший стропальщик.

4. Предварительно поднять груз на 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

5. Предварительно поднять груз на 500 мм.

10. Сколько весит 1 куб. м стали?

1. – 6,2 т;             2. – 7,0 т;              3. – 8,0 т;                  4. – 7,9 т;               5. – 5,6 т.

БИЛЕТ № 05

1. Всегда ли при необходимости стреловые самоходные краны должны быть установлены на все дополнительные опоры?

1. Можно не устанавливать кран на все дополнительные опоры, если включены в действии стабилизаторы.

2. Не всегда. Можно устанавливать на две опоры в случае работы крана на хорошо подготовленной площадке.

3. Не всегда. Можно устанавливать на две опоры, если работа производится с одной стороны крана.

4. Не всегда. Можно устанавливать на три опоры, если работа крана производится с поворотом стрелы не более 180 градусов.

5. Всегда.

2. На какую высоту складируются фундаментные блоки?

Не более:

1. В штабель высотой 2,0 м;       2. В 3 яруса;     3.  В 5 ярусов;  4. В штабель высотой 2,6 м;

5. В штабель высотой 2,8 м.

3. Кто может быть назначен ответственным за безопасное перемещение грузов кранами и при выполнение каких условий?

1. Лица из числа мастеров, начальников участков после проверки знаний ими Правил, инструкций ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначение.

2. Лица из числа прорабов, а также бригадиров после проверки знания ими Правил, инструкций ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначение.

3. Бригадир монтажников на строительно-монтажных работах после прохождения проверки знаний.

4. Старший стропальщик-бригадир, после прохождения проверки знаний.

5. Бригадир крановщиков, прошедший проверку знаний.

4. В каких случаях работа крана должна производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

1. При подъеме немаркированных ж/бетонных изделий весом более 500 кг.

2. При отсутствии схем строповки.

3. При подъеме грузов, близких к максимальной грузоподъемности крана.

4. При подъеме длинномерных грузов.

5. При установке крана вблизи котлована.

5. Допускается ли подъем груза и его перемещение с находящимися на нем людьми?

1. Допускается, если люди зацепили монтажные пояса за специально рассчитанные места, скорость подъема на более 20 м/мин и груз удерживается от разворота.

2. не допускается.

3. По указанию главного инженера, если лебедка крана не имеет фрикционных или кулачковых муфт.

4. В случае производственной необходимости.

5. В присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

6. В каком случае крановщикам и стропальщикам необходимо выдать на руки список грузов, перемещаемых краном, с указанием их веса, при работе кранов на строительных площадках.

1. При работе со стреловыми кранами.

2. При работе любыми кранами, установленными на строительной площадке.

3. При работе с кранами мостового типа.

4. В случаях, когда не разработаны схемы строповки.

5. Обслуживающих стреловые самоходные краны при ведении строительно-монтажных работ.

7. Что называется грузоподъемностью крана?

1. Вес наибольшего рабочего груза, на подъем и перемещение которого рассчитан кран.

2. Наибольший вес  груза, который может поднять кран.

3. Максимальный расчетный груз, при подъеме которого не нарушается устойчивость крана.

4. Вес груза, превышающий на 10% номинальную грузоподъемность крана.

5. Вес груза, превышающий на 25 % грузоподъемность крана.

8. Можно ли поднять груз, вес которого неизвестен?

1. Нельзя.

2. Можно, если грузоподъемность крана достаточно большая.

3. Можно, если поднимать груз двумя кранами.

4. Можно, если дал разрешение бригадир.

5. Можно, если дать надежные стропы.

9. В каких случаях назначается сигнальщик?

1. При сильном снегопаде, тумане.

2. При недостаточном освещение в ночное время..

3. В случаях, когда зона, обслуживаемая краном, полностью не просматривается из кабины крановщика.

4. Когда крановщик не видит стропальщика.

5. Когда на кране назначено 3 и более стропальщиков.

10. Какой длины должны быть оттяжки для разворота длинномерных и крупногабаритных грузов при их перемещении?

1. Соответствующей длины, чтобы стропальщик при сопровождении груза находился в безопасном месте.

2. В зависимости от груза.

3. В зависимости от типа крана.

4. Не менее 3-х метров.

5. Не менее 5 – т метров.

БИЛЕТ № 06

1. Какие меры должны быть приняты при недостаточном освещении, сильном снегопаде, а также в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика?

1. Должен быть выделен дополнительный сигнальщик, который обязан находится в пределах видимости крановщика и стропальщика.

2. Работа краном должна быть запрещена.

- Работа краном должна вестись в присутствии и под непосредственным руководством

лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

4. Работа краном в этих условиях должна вестись по инструкции, утвержденной главным инженером.

5. Крановщик и стропальщик должны быть проинструктированы лицом, ответственным за безопасное производство работ кранами, об особых мерах предосторожности в этих условиях.

2. Сколько весит 1 куб. м сосны? (полусухой)

1.   – 0,5 т;             2.  – 0,63 т;               3.  – 1,0;             4.  – 1,5 т;                  5.  – 0,9 т.

3. Можно ли назначить в качестве лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, бригадира?

1. Можно, если бригадир имеет средне специальное образование и прошел проверку знаний как лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

2. Можно после проверки знаний им Правил, инструкций ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначении.

3. Нельзя!

4. Можно, если он имеет удостоверение стропальщика и стаж работы не менее пяти лет.

5. Можно, если на участке нет инженерно-технического работника.

4. Кто должен проводить техническое освидетельствование крана?

1. Лицо по надзору и инженер по ТБ.

2. Ответственный за исправное состояние и инженер ТБ.

3. Лицо по надзору и главный инженер.

4. Лицо по надзору в присутствии ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Главный механик в присутствии ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Должны ли быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, поднимаемых кранами, во время их монтажа, демонтажа?

1. Правилами не требуется.

2. Должны быть разработаны.

3. Должны быть разработаны не способы обвязки, а технологические карты.

4. Не требуется разрабатывать, если подъем груза производится в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. Не требуется, если подъем производится по инструкции завода – изготовителя на монтаж и демонтаж.

6. При каких условиях допускается подача грузов краном через оконный проем?

1. По разрешению инспектора Госгортехнадзора.

2. При устройстве специальных приемных площадок.

3. При подаче груза стреловым самоходным краном.

4. В присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. По разрешению лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

7. Что должен сделать стропальщик во время подъема и перемещения груза, если заметит неисправность крана?

1. Подать сигнал о прекращении подъема или перемещении груза и совместно с крановщиком устранить неисправность.

2. Подать сигнал «Отпустить груз» и сообщить о неисправности крановщику.

3. Немедленно подать сигнал о прекращении подъема (перемещении) груза и сообщить о неисправности крановщику.

4. По окончании подъема или перемещения груза сообщить о неисправности крана крановщику.

5. По окончании подъема или перемещения груза сообщить о неисправности лица, ответственному за безопасное производство работ кранами.

8. При какой скорости ветра должна быть прекращена работа крана?

1. До 4 баллов или 8-10 м/сек.

2. Свыше 14-16 м/сек.

3. Свыше 10-12 м/сек.

4. До 7 баллов или 12-14 м/сек.

5. До 6 баллов или 10-12 м/сек.

9. Какие действия должен предпринять стропальщик, если при подъеме груза закручиваются стропы и грузовой канат?

1. Подать команду опустить груз и снова начать подъем.

2. Подать сигнал «опустить груз» и перестропить его.

3. Продолжить подъем груза, а впоследствии сообщить мастеру.

4. Продолжить работы по перемещению более легких грузов.

5. Опустить груз, прекратить работу и сообщить об этом мастеру.

10. На каком расстоянии должен находится кран от бровки траншеи глубиной до 3 м, грунт глинистый?

1. Не ближе 1,75 м.

2. Не ближе 2 м.

3. не более 2,5 м.

4. Не ближе 3 м.

5. Не ближе 1,5 м.

БИЛЕТ № 7

1. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения?

1. Переместить кран.

2. Повернуть стрелу.

3. Осторожно.

4. Опустить стрелу.

5. Опустить груз.

2. На каком расстоянии от основания откоса канавы должен устанавливаться кран, если глубина канавы 1 м, а грунт глинистый?

Не более:

1. – 0,75м;          2. – 1,0 м;         3. – 1,5 м;          4. – 1,75 м;               5. – 2,0м.

3. На какую высоту складируются плиты перекрытия?

Не более:

1. – 1,0 м;            2. – 1,5 м;            3. – 2,0 м;         4. – 2,2 м;                5. – 2,5 м.

4. В каких случаях из приведенных должна производиться повторная проверка знаний стропальщика?

1. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при переходе с одного предприятия на другое; по требованию инженера по технике безопасности.

2. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при нарушении требований правил техники безопасности; по требованию инспектора Госгортехнадзора.

3. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при переходе с одного предприятия на другое; по требованию лица по надзору или инспектора Госгортехнадзора.

4. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при переходе с одного предприятия на другое; при перерыве в работе 1 месяц.

5. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при нарушении правил по ТБ; при перерыве в работе более 2-х месяцев.

5. В каком из перечисленных случаев лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно непосредственно руководить работами по подъему и перемещению грузов?

1. При отсутствии стропальщиков.

2. При подъеме грузов из котлована (колодца).

3. При подъеме груза, близкого по весу к номинальной грузоподъемности крана.

4. При отсутствии схем строповки.

5. При подъеме кирпича на поддонах.

6. Что из указанного в ответах запрещается делать стропальщику?

1. Стропить груз таким образом, чтобы при перемещении обеспечивалось устойчивое положение.

2. Накладывать при обвязке грузов канаты или цепи на основной массив груза без узлов, петель и перекруток.

3. Стропить длинномерные грузы в двух и более местах.

4. Использовать при установки стеновых панелей приставные лестницы.

5.Проверять вес груза, предназначенного к перемещению, по списку грузов или маркировки.

7. Что из указанного в ответах не является запрещением при производстве работ кранами?

1. Подъем груза из кузова автомашины при нахождении в нем людей.

2. Оттягивание груза во время его перемещения.

3. Подъем груза канатным стропом, у которого имеются шесть оборванных проволок на длине 5d.

4. Нахождение стропальщика возле опускаемого груза, находящегося на высоте 900 мм от уровня площадки на которой находится стропальщик.

5. Подъем груза, находящегося в неустойчивом положении на 500 мм выше встречающихся на пути предметов.

8. Что входит в вес груза из нижеуказанного?

1. Вес траверсы и вес грузового каната.

2. Вес траверсы, вес грузового каната и вес строп.

3. Вес траверсы, вес поднимаемого груза и вес грузового каната.

4. Вес траверсы и вес поднимаемого груза.

5. Вес поднимаемого груза, траверсы, строп и крюковой подвески.

9. Что должен предпринять стропальщик для предотвращения самопроизвольного разворота длинномерных и громоздких грузов при подъеме и перемещении их?

1. Обвязать груз в двух местах.

2. Сопровождать груз со вторым стропальщиком или сигнальщиком, придерживая руками от разворота.

3. Применять специальные оттяжки.

4. Обвязать груз таким образом, чтобы исключался самопроизвольный его разворот на крюке крана.

5. Следить, чтобы подъем и перемещение груза производились с наименьшей скоростью.

10. Для чего в стальной канат вплетется пеньковый стержень?

1. Для лучшего сцепления прядей.

2. Для смазки и предания канату эластичности.

3. Для уменьшения веса каната.

4. Для увеличения грузоподъемности каната.

БИЛЕТ № 08

1. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте?

1. Поднять стрелу.

2. Поднять груз.

3. Поднять стрелу, груз или крюк.

4. Стоп!

5. Осторожно!

2. Определить вес пакета березового свежесрубленного леса (длиной 4 м, шириной 2 м, высотой 1 м).

1. – 4,2 т;           2. – 5,4 т;               3. – 6,4 т;             4. – 7,0 т;                 5. – 9,4 т.

3. Как оформляется результат аттестации обслуживающего персонала крана?

1. Протоколом.

2. Актом.

3. Записью в журнале периодической проверки знаний.

4. Приказом по предприятию.

5. Записью в удостоверении.

4. Можно ли работать на кране с неисправными приборами безопасности?

1. Можно, если имеется разрешение ответственного за безопасное производство работ.

2. Можно, если имеется разрешение главного механика или главного инженера.

3. Нельзя.

4. Приказом по предприятию.

5. Записью в удостоверении.

5. В каких случаях требуется проект производства работ?

1. При выполнение строительно-монтажных работ.

2. При разгрузки полувагонов.

3. На разгрузочных площадках, где крановщик не видит стропальщика.

4  При подъеме негабаритных грузов.

5. При разгрузке или погрузке мелкоштучных грузов в вагон.

6. Что нужно сделать при подъеме груза для проверки правильности его строповки и надежности действия тормозов?

1. Предварительно поднять груз на 0,5 м, затем опустить его на 200 –300 мм и затормозить.

2. Опустить груз на землю, проверить строповку и осмотреть тормоз.

3. Предварительно поднять груз, затем опустить на высоту не более 400-500 мм.

4. Предварительно поднять груз на высоту не более 300-400 мм.

5. Предварительно поднять груз на высоту не более 200-300 мм.

7. Разрешается ли нахождение стропальщика в кузове автомашины при опускании груза в кузов?

1. Разрешается в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кран.

2. Не разрешается.

3. Разрешается, если из кабины крана обозревается площадь кузова машины и есть технология погрузки.

4. Разрешается, если из кабины крана обозревается площадь кузова машины.

5. Разрешается, если груз небольших размеров и имеется возможность отойти на безопасное расстояние.

8. Что должно быть указано на клейме (бирке) стропа?

1. Завод-изготовитель, номер, грузоподъемность и дата изготовления.

2. Дата испытания, дата изготовления.

3. Дата изготовления, завод-изготовитель, грузоподъемность.

4. Номер, грузоподъемность, дата испытания.

5. Номер, грузоподъемность, дата испытания, завод-изготовитель.

9. Какие грузы называются «мертвыми»?

1. Грузы примерзшие, приваренные, присыпанные.

2. Грузы превышающие грузоподъемность крана.

3. Грузы, у которых сломаны петли для зацепки.

4. Грузы, к которым нельзя подъехать.

5. Грузы, на которых не обозначен вес.

10. Как правильно производить строповку металлических труб?

1. Одним стропом на удавку.

2. Двумя стропами на удавку с углом между ветвями не более 120 градусов.

3. Двумя стропами на удавку с углом между ветвями не более 110 градусов.

4. Двумя стропами на удавку с углом между ветвями не более 90 градусов.

5. Двумя одно концевыми стропами (с крюками) в обхват.

БИЛЕТ № 09

1. Всегда ли при необходимости самоходные стреловые краны должны быть установлены  во время работы на все выносные (дополнительные) опоры

1. Не всегда. Можно устанавливать кран на две выносные опоры, когда работа краном производится с одной стороны крана.

2. Можно не устанавливать кран на все выносные опоры, если включены стабилизаторы упругих подвесок.

3. Не всегда. Можно устанавливать на три опоры, когда работа крана производится с поворотом крана на 180 градусов.

4. Не всегда. Можно устанавливать на две опоры, в случае работы крана на хорошо подготовленной площадке, а под опоры подкладываются прочные устойчивые подкладки, являющиеся инвентарной принадлежностью крана.

5. Всегда.

2. Назвать правильную норму складирования кирпича на поддонах.

Не более чем:

1. В 3 яруса;         2. В 4 яруса;              3. 1,7 м;          4. 2,0 м;               5. В 2 яруса.

3. Кто подписывает удостоверение стропальщика, выдержавшего экзамен?

1. Председатель экзаменационной комиссии.

2. Руководитель предприятия.

3. Инспектор Госгортехнадзора.

4. Председатель экзаменационной комиссии и  инспектор Госгортехнадзора.

5. Председатель, инспектор Госгортехнадзора и все члены комиссии.

4. Под руководством кого из ниже перечисленных работников должна производиться работа по подъему груза двумя или несколькими кранами?

1. Лица по надзору за кранами.

2. Бригадира-стропальщика.

3. Начальника участка.

4. Лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. Лица, ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Кто должен подавать сигнал на подъем и перемещение груза подъемными кранами.

1. Бригадир.

2. Рабочие, проинструктированные по зацепке грузов.

3. Лицо, ответственное за безопасное состояние работ кранами.

4. Обученный, аттестованный и назначенный приказом стропальщик.

5. Рабочие основной профессии.

6. Какая документация требуется при производстве работ стреловыми кранами в охранной зоне ЛЭП?

1. Наряд-допуск для работы вблизи ЛЭП, выданной организацией, эксплуатирующей линию (владельцем линии).

2. Проект производства работ, подписанный организацией, эксплуатирующей линию.

3. Письменное разрешение организации, эксплуатирующей линию.

4. Письменное разрешение и наряд-допуск, подписанный организацией, эксплуатирующей линию.

5. Наряд-допуск, определяющий безопасные условия производства работ в охранной зоне ЛЭП, выданной предприятием, которое само выполняет работы.

7. Как должно выполнятся сопряжение петли стропа с крюком?

1. С применением втулок.

2. С применением коуша.

3. Без коуша.

4. Без втулок.

5. Без втулок с применением зажимов.

8. С какой периодичностью стропы (за исключением редко применяемых) должны подвергаться осмотру владельцем с записью в журнале?

Не реже одного раза:

1. В 12 мес.;        2. В 6 мес.;         3. В 3 мес.;           4. В 15 мес.;              5. В 10 дней.

9. Какая цифра, указанная в ответе, является начальным браковочным показателем при подсчете обрыва проволок на длине одного шага свивки (крестовой) стального каната 6х61=366 при коэффициенте прочности до 6?

1. 36;                     2. 22;                       3. 8;                       4. 12;                        5. 11.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте?

1. Поднять стрелу.

2. Поднять груз.

3. Поднять стрелу, груз или крюк.

4. Стоп!

5. Осторожно!

БИЛЕТ № 10

1.Какое допускается минимальное расстояние между поворотной частью стрелового автомобильного крана при любом его положении и строениями, штабелями грузов и т.п.?

1. Не менее 2 м

2. Не менее 1,5 м

3. Не менее 1,0 м

4. Не менее 0,7 м

5. Не менее 0,5 м

2. Сколько весит 1 куб. м стали ( округленно ближайшее значение)

1. – 6,2 т;              2. – 7,0 т;              3. – 8,0 т;             4. – 7,9 т;                  5  – 5,6 т.

3. С какого возраста назначаются рабочие в качестве стропальщика?

1. С 16 лет при 6 – ти часовом рабочем дне.       3. С 18 лет

2. С 17 лет.                                                               4. С 20 лет

5. Имеющие удостоверение стропальщика независимо от возраста.

4. При каком из указанных в ответе  условии допускается подъем и перемещение грузов несколькими стреловыми кранами?

1. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами должно производится в соответствии с технологической картой, разработанной специализированной организацией.

2. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами должно производится по проекту, разработанному организацией, производящей работы.

3. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами допускается в отдельных случаях в соответствии с проектом или технологической картой под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при этом нагрузка, приходящаяся на каждый кран, не должна превышать грузоподъемность крана.

4. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами должна производиться по проекту, разработанному вышестоящей организацией.

5. Подъем и перемещение груза несколькими стреловыми кранами допускается в каждом отдельном случае по согласованию с органами Госгортехнадзора.

5. Может ли стропальщик самостоятельно произвести подъем груза, на который не разработана схема строповки?

1.Стропальщик не должен поднимать такой груз, пока не будет разработана схема строповки.

2. Стропальщик должен получить разрешение на подъем такого груза у ИТР по надзору.

3. Стропальщик должен наложить стропы на основной массив груза, предварительно поднять груз на 200-300 мм, и убедившись в надежности строповки, произвести подъем.

4. Подъем такого груза может быть произведен стропальщиком в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. Стропальщик должен получить разрешение на подъем такого груза у лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

6. Каким документом согласно правил Госгортехнадзора устанавливается порядок выдачи нарядов-допусков и инструктажа рабочих при  работе вблизи ЛЭП стреловых грузоподъемных кранов?

1. Инструкцией предприятия о порядке выдачи наряда- допуска.

2. Распоряжением главного инженера или главного энергетика предприятия.

3. Приказом по предприятию.

4. Правилами устройства электроустановок.

5. Инструкцией предприятия о порядке выдачи наряда-допуска и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

7. Какой нагрузкой испытываются грузозахватные приспособления после изготовления?

1. Превышающей номинальную грузоподъемность в 2,5 раза,

2. Превышающей номинальную грузоподъемность в 2,0 раза,

3. Превышающей номинальную грузоподъемность в 1,5 раза,

4. Превышающей номинальную грузоподъемность в 1,25 раза,

5. Превышающей номинальную грузоподъемность в 1,1 раза.

8.  С какой периодичностью клещи и другие захваты должны подвергаться осмотру владельцем с записью в журнале?

Не реже одного раза:

1. В 10 дней,

2. В 15 дней,

3. В месяц,

4. В 12 месяцев.

9. Какой предельно допустимый % износа сварной или штампованной цепи  стропа?

1. 5% от первоначального диаметра сечения звена цепи.

2. 8% от первоначального диаметра сечения звена цепи.

3. 10% от первоначального диаметра сечения звена цепи.

4. 20% от первоначального диаметра сечения звена цепи.

5. 25% от первоначального диаметра сечения звена цепи.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта?

1. Поднять груз или крюк.

2. Поднять стрелу.

3 Стоп!

4. Опустить стрелу.

5. Внимание!

БИЛЕТ № 11

1. Всегда ли при необходимости стреловые самоходные краны должны быть установлены  на все опоры?

1. Можно не устанавливать кран на все дополнительные опоры, если включены в действии стабилизаторы.

2. Не всегда. Можно устанавливать на две опоры в случае работы крана на хорошо подготовленной площадке.

3. Не всегда. Можно устанавливать на две опоры, если работа производится с одной стороны крана.

4. Не всегда. Можно устанавливать на три опоры, если работа крана производится с поворотом стрелы не более 180 градусов.

5. Всегда.

2. На какую высоту складируются фундаментные блоки?

Не более:

1. В штабель высотой 2,0 м.

2. В 3 яруса.

3. В штабель высотой 2,6 м.

4. В 5 ярусов.

5. В штабель высотой 2,8 м.

3. Кто может быть назначен ответственным за безопасное перемещение грузов кранами и при выполнении каких условий? (Правильные ответы …?)

1. Лица из числа мастеров, прорабов, начальников участков и бригадиров после проверки знаний ими Правил, инструкции ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначении.

2. Бригадир монтажников на строительно-монтажных работах после прохождения проверки знаний

3. Старший стропальщик – бригадир после прохождения проверки знаний.

4. Бригадир крановщиков, прошедший проверку знаний.

4. В каких случаях работа крана должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами?

1. При подъеме немаркированных ж/бетонных изделий весом более 500 кг.

2. При отсутствии схем строповки.

3. При подъеме грузов, близких к максимальной грузоподъемности крана.

4. При подъеме длинномерных грузов.

5. При установке крана вблизи котлована.

5. Допускается и подъем груза и его перемещение с находящимися на нем людьми?

1. Допускается, если люди зацепили монтажные пояса за специально рассчитанные места, скорость подъема не более 20м/мин и груз удерживается от разворота.

2. Не допускается.

3. По указанию гл. инженера, если лебедка крана не имеет фрикционных или кулачковых муфт.

4. В случае производственной необходимости.

5. В присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

6. На каком расстоянии разрешается установка и работа стрелового автомобильного крана без наряда-допуска вблизи ЛЭП напряжением свыше 42 В?

1. Более 2 м.        2. Более 10 м.          3. Более 15 м.         4. Более 20.         5. Более 30 м.

7. Что должно быть указано на таре, за исключением технологической?

1. Грузоподъемность, дата изготовления, номер, объем.

2. Грузоподъемность, собственный вес, дата испытания, номер.

8. С какой периодичностью тара должна подвергаться осмотру владельцем с записью в журнале осмотра?

Не реже одного раза:

1. В 10 дней.

2. В 15 дней.

3. В месяц.

4. перед выдачей в работу.

5. В 3 месяца.

9. Какая цифра, указанная в ответах, является начальным браковочным показателем при подсчете обрывов проволок на длине одного шага односторонней свивки стального каната 6х19+1 = 114, при коэффициенте запаса прочности до 6?

1. 5.                     2. 12.                     3. 11.                    4. 14.                 5.   6.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх?

1. Поднять стрелу.

2. Поднять груз или крюк

3. Осторожно!

4. Стоп!

5. Повернуть стрелу.

БИЛЕТ № 12

1. На каком расстоянии должен находиться кран от бровки траншеи глубиной до 3 метров, грунт глинистый?

1. Не ближе 1,75.

2. Не более 2 м.

3. Не более 2,5 м.

4. Не ближе 3 м.

5. Не ближе 1,5 м.

2. Сколько весит 1 куб. метр сосны?

1.   0,5 т;               2.    0,63 т;                3.     1,0 т;            4.     1,5 т;                 5.      0,9 т.

3. Можно ли назначить в качестве лица, ответственного за безопасное производство работ кранами бригадира?

1. Можно, если бригадир имеет среднетехническое образование и прошел проверку знаний как лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

2. Можно после проверки знания им Правил, инструкций ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначении.

3. Нельзя!

4. Можно, если он имеет удостоверение стропальщика и стаж не менее пяти лет.

5. Можно, если на участке нет инженерно-технического работника.

4. Кто должен проводить техническое освидетельствование крана?

1. Лицо по надзору и инженер ТБ.

2. Ответственный за исправное состояние и инженер ТБ.

3. Лицо по надзору и главный инженер.

4. Лицо по надзору в присутствии ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Главный механик в присутствии ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Должны ли быть разработаны способы обвязки деталей и узлов машин, поднимаемых кранами, во время их монтажа, демонтажа?

1. Правилами не требуется.

2. Должны быть разработаны.

3. Должны быть разработаны не способы обвязки, а технологические карты.

4. Не требуется разрабатывать, если подъем груза производится в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

5. Не требуется, если подъем производится по инструкции завода – изготовителя на монтаж и демонтаж.

6. Какие краны из указанных в ответе должны быть снабжены прибором, сигнализирующим о приближении ЛЭП?

1. Стреловые самоходные краны.

2. Железнодорожные краны.

3. Козловые краны.

4. Башенные краны.

5. Мостовые перегружатели.

7. Какой канат является канатом крестовой свивки?

1. Проволоки в прядях и сердечник скручены в одну сторону, а все пряди вместе- в другую сторону.

2. Проволоки в 3-х прядях скручены в одну сторону, а в других 3-х прядях в другую сторону, и  в общем все пряди скручены в одну  ту или иную сторону.

3. Проволоки в прядях и пряди в канате скручены в одну сторону.

4. Проволоки в прядях скручены в одну сторону, а все пряди в канате – в другую сторону.

5. Сердечник скручен в одну сторону, а а пряди совместно с сердечником – в другую сторону.

8. С какой периодичностью  должны осматриваться редко используемые съемные грузозахватные приспособления?

1. По графику.

2. Не реже одного раза в квартал.

3. Не реже одного раза в 10 дней

4. Не реже одного раза в месяц

5. Перед выдачей их в работу.

9. При какой величине уменьшения первоначального диаметра наружных проволок в результате износа или коррозии канат бракуется?

1.     30%;             2.     20%;           3.       40%;           4.     25%;               5.       10%

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз?

1. Осторожно!

2. Прекратить работу.

3. Ни-ни! На работе не пью.

4. Стоп.

5. Прекратить опускание стрелы совместно с опусканием груза, выключить поворот.

БИЛЕТ № 13

1. На каком расстоянии от основания откоса канавы должен устанавливаться кран, если глубина канавы 1 м, а грунт глинистый?

Не менее:

1.     0,75 м;          2.     1,0 м;          3.    1,5 м;               4.     1,75 м;             5.     2,0м.

2. На какую высоту складируются плиты?

Не более:

1.    1,0 м;            2.     1,5 м;            3.      2,0 м;             4.     2,2 м;                5.      2,5 м.

3. В каких случаях из приведенных должна производиться повторная проверка знаний стропальщика?

1. Периодическая – не реже одного раза в 12 месяцев; при переходе с одного предприятия на другое; по требованию инженера по технике безопасности.

2. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при нарушении требований правил техники безопасности; по требованию инспектора Госгортехнадзора.

3. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при переходе с одного предприятия на другое; по требованию лица по надзору или инспектора Госгортехнадзора.

4. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при переходе с одного предприятия на другое; при перерыве в работе 1 месяц.

5. Периодическая – не реже 1 раза в 12 месяцев; при нарушении правил по ТБ; при перерыве в работе более 2 – х месяцев.

4. В каком из перечисленных случаев лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами, должно непосредственно руководить работами по подъему и перемещению грузов?

1. При отсутствии стропальщиков.

2. При подъеме груза, близкого по весу к номинальной грузоподъемности крана.

3. При подъеме грузов из котлована (колодца)

4. При отсутствии схем строповки.

5. При подъеме кирпича на поддонах.

5. Что должен предпринимать стропальщик для предотвращения произвольного разворота длинномерных и громоздких грузов при их подъеме или перемещении?

1. Следить чтобы подъем или перемещение груза производилось с наименьшей скоростью.

2. Обвязывать (стропить) груз в двух местах.

3. Обвязывать (цеплять) груз таким образом, чтобы исключить самопроизвольный разворот  его на крюке крана.

4. Сопровождать груз со вторым стропальщиком или сигнальщиком.

5. Применять специальные оттяжки.

6. Кто должен подписать наряд-допуск на работу стрелового самоходного крана вблизи ЛЭП?

1. Владелец линии электропередач.

2. Лицо по техническому надзору.

3. Главный инженер или лицо, назначенное приказом.

4. Лицо, ответственное за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии.

5. Лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами.

7. Что указывают на бирке (клейме) съемных грузозахватных приспособлений?

1. Завод-изготовитель, номер, грузоподъемность, дата изготовления.

2. Дата испытания, грузоподъемность.

3. Завод-изготовитель,  грузоподъемность, дата изготовления.

4. Номер, грузоподъемность, дата испытания.

5. Номер, грузоподъемность, дата испытания, грузоподъемность, завод-изготовитель.

8. По каким признакам подбирают стропы?

1. По виду, длине, грузоподъемности.

2. По длине, ширине, грузоподъемности.

3. По виду, длине, ширине.

4. По ширине, высоте.

5. По виду, длине, высоте.

9. Какая цифра, указанная в ответе, является начальным браковочным показателем при подсчете обрывов проволок на длине одного шага крестовой свивки стального каната 6 х 19 + 1 = 114, при коэффициенте запаса прочности до 6, установленного на грузоподъемной машине, транспортирующей огнеопасные вещества?

1.       11;              2.    6;          3.    14;           4.   16;                5.    18.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения?

1. Переместить кран.

2. Повернуть стрелу.

3. Осторожно!

4. Опустить стрелу.

5. Опустить груз.

БИЛЕТ № 14

1. Определить вес пакета березового леса (длиной 4 метра, шириной 2 метра, высотой 1 метр)

1.   4,2 т;         2.    5,4 т;          3.       7,0 т;            4.    8,0 т;            5.   9,4т.

2. Как оформляется результат аттестации обслуживающего персонала крана?

1. Протоколом.

2. Актом.

3. Записью в журнале периодической проверки знаний.

4. Приказом по предприятию.

5. Записью в удостоверении

3. Можно ли работать на кране с неисправными приборами безопасности?

1. Можно, если имеется разрешение  ответственного за безопасное производство работ.

2. Можно, если имеется разрешение главного механика или главного инженера.

3. Нельзя.

4. Можно, если имеется разрешение ответственного за содержание кранов в исправном состоянии.

5. Можно в присутствии ответственного по надзору или инспектора Госгортехнадзора.

4. В каких случаях требуется  проект производства работ?

1. При выполнение строительно-монтажных работ.

2. При разгрузке полувагонов.

3. На разгрузочных площадках, где крановщик не видит стропальщика.

4. При подъеме негабаритных грузов.

5. При разгрузке или погрузке мелкоштучных грузов в вагон.

5. Что должен предпринимать стропальщик для предотвращения произвольного разворота длинномерных и громоздких грузов при их подъеме и перемещении?

1. Следить чтобы подъем или перемещение груза производилось с наименьшей скоростью.

2. Обвязывать (стропить) груз в двух местах.

3. Обвязывать (цеплять) груз таким образом, чтобы исключить самопроизвольный разворот его на крюке крана.

4. Сопровождать груз со вторым стропальщиком или сигнальщиком.

5. Применять специальные оттяжки.

6. Какое наименьшее расстояние допускается при работе крана вблизи ЛЭП напряжением 110 кВ без отключения линии при наличии наряда-допуска и разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП?

1.      1 м;             2.      2 м;           3.         3 м;               4.     4 м;             5.     5 м.

7. Каким должен быть коэффициент запаса прочности строп, изготовленных из цепей?

1.      9;         2.    8;             3.      6;              4.        4.;              5.      3.

8. С какой периодичностью стропы (за исключением редко применяемых) должны подвергаться осмотру владельцем с записью в журнале?

Не реже одного раза:

1.   В 12 мес.               2.  В 6 мес.            3.  В 3 мес.         4.  В 15 мес.            5.  В 10 дней.

9. В каком случае канат конструкции 6 х 9 + 1 = 114 крестовой свивки должен быть забракован при коэффициенте запаса прочности до 6?

1. Порвано свыше 10 порвано на одном шаге свивки.

2. Порвано свыше 12 порвано на одном шаге свивки.

3. Порвано свыше 6 порвано на одном шаге свивки.

4. Поверхностный износ проволок достиг 100% от первоначального диаметра

5. Поверхностный износ проволок достиг 30% от первоначального диаметра

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте?

1. Поднять стрелу.

2. Поднять груз.

3. Поднять стрелу, груз или крюк.

4. Стоп!

5. Осторожно!

БИЛЕТ № 15

1. Какой допускается угол наклона стрелового крана после вывешивания его на выносных опорах?

1. Не более 3 градусов.

2. Не более 2 градусов

3. Не более 1,5 градусов

4. Не более 0,5 градусов

5. Уклона не должно быть.

2. Как должно производиться перемещение мелкоштучных грузов?

1. Перемещение мелкоштучных грузов производится под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, в специально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения отдельных грузов.

2. При отсутствии людей в зоне действия крана.

3. Мелкоштучные грузы весом до 50 кг поднимаются в специальных контейнерах.

4.Перемещение мелкоштучных грузов производится в специально для этого предназначенной таре, при этом должна исключаться возможность выпадения груза.

5. Производится на поддонах с ограждением.

3. Кто подписывает удостоверение стропальщика, выдержавшего экзамен?

1. Председатель экзаменационной комиссии.

2. Руководитель предприятия.

3. Инспектор Госгортехнадзора.

4. Председатель экзаменационной комиссии и инспектор Госгортехнадзора.

5. Председатель, инспектор Госгортехнадзора и все члены комиссии.

4. В каком случае назначается сигнальщик?

1. При сильном тумане или снегопаде.

2. При недостаточном освещение в ночное время.

3. Когда на кран назначены три и более стропальщика.

4. Когда кран работает ближе 30 м от ЛЭП.

5. Когда зона, обслуживаемая  грузоподъемной машиной, полностью не просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи.

5. Какие из указанных ниже требований при подъеме груза краном считать правильными?

1. Подъем может производиться только в присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ.

2. Подъем груза допускается только в том случае, если он виден из кабины крановщика.

3. Подъем груза допускается только в том случае, если стропальщик займет место между грузом и краном для лучшей видимости из кабины крановщика.

4. Груз должен быть предварительно поднят на высоту не более 500 мм для проверки устойчивости крана.

5. Груз должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300 мм для проверки правильности строповки и надежности действия тормозов.

6. При каком напряжении действующей ЛЭП под ней не разрешается установка крана?

1. До 36 В.

2. До 42 В.

3. Запрещается при любом напряжении действующей ЛЭП.

4. До 220 В.

5. До 1 кВ.

7. Как удостоверяется грузоподъемность грузозахватных приспособлений, изготовленных для сторонней организации?

1. Клеймом (прочно прикрепленной биркой).

2. Паспортом.

3. Клеймом (прочно прикрепленной биркой) и паспортом.

4. Клеймом и копией прочного расчета, согласованного с органом Госгортехнадзора.

5. Паспортом и клеймом на каждую партию

8. С какой периодичностью клещи и другие захваты должны подвергаться осмотру владельцем с запись, в журнале?

Не реже одного раза:

1. В 10 дней.

2. В 15 дней.

3. В месяц.

4. В 6 месяцев.

5. В 12 месяцев.

9. При каком износе зева крюк не допускается к работе?

Свыше:

1.      5%;        2.     10%;            3.   12%;               4.    18%;             5.     20%.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта?

1. Поднять груз или крюк.

2. Поднять стрелу.

3. Стоп!

4. Опустить стрелу

5. Внимание!

БИЛЕТ № 16

1. На каком расстоянии от основания откоса канавы устанавливается  кран, если глубина канавы 2 м, а грунт песчаный?

Не менее:

1.    3,0 м;         2.   3,5 м;           3.    4,0 м;           4.    2,5;                5.     2,0 м

2. Сколько весит 1 куб. м песка?

1.    0,8 т;         2.     1,5 т;           3.   1,0 т;             4.      1,2 т;           5.    1,8 т.

3. Кто может быть назначен ответственным за безопасное перемещение грузов кранами и при выполнении каких условий?  (Правильные ответы….?)

1. Лица из числа мастеров, начальников участков после проверки знания ими Правил, инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначении.

2. Лица из числа прорабов, а также бригадиров после проверки знания ими Правил, инструкции ответственного лица и инструкций крановщика и стропальщика, в комиссии с участием инспектора Госгортехнадзора, после издания приказа по предприятию о назначении.

3. Бригадир монтажников на строительно-монтажных работах после прохождения проверки знаний.

4. Старший стропальщик – бригадир после прохождения проверки знаний.

5. Бригадир крановщиков, прошедший проверку знаний.

4. В каком случае назначается сигнальщик?

1. При сильном тумане или снегопаде.

2. При недостаточном освещение в ночное время.

3. Когда на кран назначены три и более стропальщика.

4. Когда кран работает ближе 30 м от ЛЭП.

5. Когда зона, обслуживаемая  грузоподъемной машиной, полностью не просматривается из кабины крановщика, и при отсутствии между крановщиком и стропальщиком радио- или телефонной связи.

5. Допускается ли нахождение стропальщика в полувагоне при разгрузке его стреловым краном?

1. Не допускается.

2. Допускается, если площадь полувагона хорошо обозреваема  из кабины крана, рабочему имеется возможность отойти от висящего груза на безопасное расстояние, а на проведение такой работы разработана технология, согласованная с органами Госгортехнадзора

3. Допускается как исключение   при наличии возможности рабочему отойти на безопасное расстояние от висящего груза и площадь вагона хорошо обозреваема из кабины крана.

4. Допускается как исключение в  присутствии лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, при условии хорошего обозрения площади полувагона из кабины крана.

5. Допускается с разрешения администрации предприятия при наличии мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

6. Какое наименьшее расстояние допускается при работе крана вблизи ЛЭП напряжением 220 кВ при наличии наряда – допуска и разрешения владельца ЛЭП на работу в охранной зоне?

1.   1 м;         2.   2 м;         3.    4 м;          4.      5 м;              5.    6 м.

7. Указать минимальное число проколов каждой прядью при заплетке канатных стропов диаметром до 15 мм.

1.    3;             2.    4;           3.    5;           4.         6;                5.       4,5.

8. С какой периодичностью тара должна подвергаться осмотру владельцем с записью в журнале осмотра?

Не реже одного раза:

1. В 10 дней.

2. В 15 дней.

3. В месяц.

4. Перед выдачей в работу.

5. В 3 месяца.

9. В каких из приведенных ниже случаев канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов наружных проволок на длине 6 d составляет:

1.   3;            2.    4;            3.     5;                4.        6;               5.     7.

10. Что означает сигнал, подаваемый следующим образом: кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх?

1. Поднять стрелу.

2. Поднять груз или крюк.

3. Осторожно!

4. Стоп!

5. Повернуть стрелу.