# НОАНО ДОВ

# Учебно-консультационный центр “Мастер-класс”

Сайт: fesukc.ru

Облицовка стен керамической плиткой.

Подготовка поверхностей.

Перед облицовкой плитками кирпичные, каменные и бетонные поверхности очищают от грязи, пыли, следов раствора (особенно гипсового). Все непрочные места срубают.

После очистки стальными щетками или насечками поверхности обметают, смачивают водой и оштукатуривают (лучше по маякам) цементным раствором состава 1:4, Образуя так называемый грунт. Грунт нацарапывают, благодаря чему при облицовке раствор хорошо сцепляется с ним и с плиткой. Через 12-24 часа грунт начинают смачивать водой и выполняют это по три – пять раз в день в течении пяти дней. Толстые наметы раствора наносят по сетке или проволочному плетению. Проволока или сетка должна находится в середине слоя раствора но не ближе 2 – 5,5 см от лицевой стороны. Нанесенный раствор грунта нацарапывают клеточками для лучшего сцепления с раствором или мастикой при облицовке. Особое внимание следует обратить при подготовке поверхностей при облицовке их на густо – тертой краске. Самой качественной будет штукатурка, выполненная по маякам. Выровненный и подсыхающий (схватывающийся) раствор затирают так, чтобы на подготовке не осталось притертых мест или бугров. Нацарапывать поверхность в этом случае не надо. Выполненную таким образом штукатурку выдерживают, смачивая водой, и просушивают. После этого такую сухую подготовленную поверхность олифят, просушивают несколько суток и приступают к облицовке. На такой подготовке плитки укладываются очень точно.

На подготовку наносят тонкий слой (не более 1 мм) густотертой краски. Тыльную сторону плиток покрывают слоем краски такой же толщены и плотно прижимают их к облицовочной поверхности.

# Подготовка керамических плиток

## Разборка и сортировка плиток

Керамические облицовочные плитки могут иметь отклонения по цвету, рисунку и размеру, поэтому их приходится сортировать. Несортированные плитки ухудшают общий вид облицовки, так как невозможно получить швы одинаковой ширены или расположить их строго на одной прямой линии. Одновременно с сортировкой по размерам при необходимости плитки сортируют и по цветовым оттенкам с отбраковкой дефектных.

При отбраковке плиток руководствуются следующими правилами. В керамических глазурованных плитках 1 сорта, предназначенных для внутренней облицовки стен не допускаются: отбитые углы, наплывы глазури, волнистость (рябизна) глазури, щербины на кромках глазурованной поверхности, посечки (несквозные трещины) на глазури даже шириной не более 0,25 мм, непокрытые глазурью места, вскипание глазури (нарушение глазурного покрова в виде пузырьков), окрашенные пятна на глазурованной поверхности. Наколы (углубления в глазури) диаметром не более 1 мм допускаются не более двух. Мушки (темные точки) допускаются отдельные рассеянные диаметром 0.2 мм.

Толщена всех плиток, за исключением плинтусных должна быть не более 5 мм, плинтусных не более 10мм. Допускаемое отклонение по толщине плиток одной партии не должно превышать 0,5 мм.

Допускается небольшое равномерное утолщение глазури по всем четырем граням плитки шириной не более 4мм.

## Разрезка, перерубка и приточка плиток

При облицовке стен, и откосов нужны неполномерные плитки. Для получения неполномерных плиток их надрезают и раскалывают или перерубают.

Резка плиток. Плитки надрезают стеклорезом (либо плиткорезом) а также победитовым резцом. Намечают карандашом линию надреза (риску), прикладывают к ней линейку, по которой стеклорезом или резцом, сильно нажимая на него, процарапывают линию, чтобы прорезать не только глазурь, но и черепок. Надрезанную плитку берут двумя руками за края, ударяют нижней стороной о ребро доски так, чтобы линия надреза попала на ребро (рис. 1) и плитка раскалывается точно по проведенной риски.

Если требуется отрезать полоску шириной 20 – 30 см, то на плитку наносят риску, делают надрез и отламывают полоску клешами.

Перерубка керамических плиток. На лицевой стороне плитки проводят карандашом рисунок. Кладут плитку на колено лицевой стороной вверх и острым концом стального молотка или зубилом насекают на риске непрерывную линию глубиной 0,5 – 2 мм. Каждый последующий удар должен несколько заходить на предыдущий. По ребрам плитки надо ударять сильнее, чем по ее середине. Сделав насечку, плитку переворачивают тыльной стороной вверх, наносят удар молотком в центре по линии переруба плитки, и она раскалывается.

Приточка плиток. Кромки расколотых плиток не всегда бывают ровными и гладкими, поэтому их, в зависимости от того куда они укладываются, приходится притачивать вручную или механически на карборундовом бруске или круге (рис. 1).

Замачивание плиток. Для прочного сцепления с цементным раствором, цементным тестом или казеиново-цементной мастикой плитки очищают от пыли и грязи и обильно смачивают водой или же погружают в воду. Поры таких плиток заполняющихся водой, и при наклейке они не впитывают влагу из раствора или мастики, что увеличивает прочность сцепления плиток со стяжкой. Плитки замачивают на 8 – 10 часов. Затем раскладывают их на 30 – 60 минут для испарения излишков влаги и только после этого используют для облицовки.

Иногда под эмалью некоторых сортов тонких глазурованных плиток при обильном смачивании их водой остаются водяные пятна. Такие плитки не замачивают, а только протирают кистью, смоченной в воде. Поэтому приобретение плитки следует предварительно проверить – положить одну плитку    1 – 1,5 часа в воду, затем подсушить в течении 30 минут, уложить на нее слой цементного раствора и через пять – семь дней проверить, не осталось ли на плитке водянистого пятна.

Плитки, которые наклеивают на масленой краске, не замачивают, а только очищают от пыли их тыльную сторону.

# Облицовка стен плитками

Облицовка глазурованными керамическими плитками на растворах. Стены следует облицовывать после устройства пола; в этом случае плитки первого ряда будут опираться на пол.

Если приходится облицовывать стены, а потом полы, прежде всего определяют уровень чистого пола. На этом уровне по примеру стен укладывают рейки на которые будут опираться плитки нижнего или плинтусного ряда. Рейки устанавливают по уровню. Плинтусный ряд выполняют из плиток для стен и для пола, или специальных плинтусных плиток.

Для крепления плиток на стенах используют цементный раствор состава от 1:4 до 1:6 (на 1 объемную часть цемента марки «300» берут 4 – 6 объемных частей песка).

Ровные кирпичные и бетонные стены можно не штукатурить, а сразу облицовывать, применяя толстые слои раствора. Все поверхности предварительно очищают от пыли и грязи, при необходимости насекают и хорошо смачивают водой. Чтобы облицовка была строго вертикальна и точной по горизонтали, стены предварительно провешивают и ставят в каждом углу по два маяка – по две плитки: одну вверх облицовки, другую вниз – на один - два ряда выше уровня пола. Укладываемые плитки проверяют с помощью туго натянутого шнура – причалки как по вертикали, так и по горизонтали. Вместо шнура к маякам можно прикладывать рейку. Облицовку выполняют следующим образом. Прежде всего укладывают плитки одного – двух нижних рядов, используя для горизонтальной проверки нижние маяки, а для вертикальной – верхний и нижний. Выполнив эти ряды, нижние маяки убирают, а вместо них используют готовую облицовку нижних рядов (рис. 2).

Перед нанесением раствора на плитку с ее тыльной стороны стирают пыль ветошью или кистью, а затем проводят этой же стороной по раствору в растворном ящике для увлажнения. Это способствует всасывания плиткой цементного молока из цементного раствора и лучшему сцеплению плитки с раствором. Сцепление раствора с основанием (поверхность кирпичной стены или грунта на ней) не ухудшится. На смоченную раствором плитку на ее тыльную сторону накладывают раствор равномерным слоем такой толщены, чтобы при осаживании плитки он немного выступал сверху и с боку плитки, не оставляя под ней пустых мест. Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту установки, а затем ее быстро, но осторожно переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности. Для окончательной установки плитки ориентируются по ранее уложенным рядам и натянутому сверху шнуру.

Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до общего уровня ряда по шнуру. При этом раствор должен полностью заполнить пространство между плиткой и поверхностью стены. Выступающий из – под плитки лишний раствор снимают лопаткой и кладут в ящик (рис. 3).

При установке карнизных деталей их корытообразное пространство заполняют раствором с некоторым излишком и укладывают по верхнему ряду облицовки, осаживая до линии шнура. Плинтусные плитки крепят на растворе только к стене, а к полу они примыкают насухо.

При облицовке стены, из которой выходит труба, в плитке прорубают отверстия для трубы. Чтобы не снимать краны, плитку раскалывают по надрезанной линии, в половинках выбирают нужное по размеру отверстие, выламывая его клещами, и ставят плитку на место. При правильной стыковке половинок шов почти не заметен.

Свежий раствор с плиток удаляют тряпкой. Через двое – трое суток облицовку покрывают тонким слоем сметанообразного гипса, тщательно заполняя им швы. Как только гипс немного схватится, облицованную поверхность протирают чистой сухой тряпкой, удаляя гипс с прилипшей к нему грязью. Плитку можно укладывать шов в шов, в разбежку и по диагонали. На ровных стенах плитки можно крепить на тонком 1 – 2милимитровом слое чистого цементного теста, густотертой масленой краске или казеиново – цементной мастике, осаживая плитки до самого основания. В этом случае штукатурку под облицовку плитками необходимо выполнять как можно точнее и чаще ее затирать.

При симметричной облицовке плитки укладывают с середины стены вправо и влево. Стену делят на две равные части и пробивают ось. Первую плитку укладывают по центру оси. Не всегда целое число плиток укладывается между стенами, поэтому плитки приходится резать. Обрезанные плитки размещают по углам. При несимметричном расположении плиток облицовку начинают с нижнего угла стены. В последнее время широко применяется облицовка с уширением шва, особенно плитками 3 – го сорта, которые имеют отклонения кромок от плоскости до 2 – х мм. При облицовке с плотным примыканием плитки не всегда будут лежать в одной плоскости. Чтобы сгладить эти дефекты, облицовку выполняют с уширением швов, ширина которого может быть не более 3 мм. Кроме того, швы заполненные раствором лучше удерживают плитки. Для соблюдения заданной толщены шва между плитками устанавливают гвозди или скобы (рис. 4), изготовляемые из стальной проволоки толщиной 2 – 2,5 мм. Длина скобочек должна быть на 2 – 3 см меньше размера плиток. Чтобы не сдвинуть плитку с места при вытаскивании скобы, концы ее запиливают на конус с 2,5 мм до 1,5 мм.

Облицовку выполняют так: установив первую плитку первого и нижнего ряда, к ней ставят вторую, но не вплотную к первой, а вставляют между ними два гвоздя или скобку. Точно также устанавливают и последующие плитки этого ряда. Второй и последующие ряды выполняют точно так же, только гвозди или скобки ставят снизу и скобку каждой плитки.

Укладываемые плитки проверяют по вертикали и горизонтали по шнуру – причалке или по рейке.

После того, как раствор под плиткой схватился (обычно после укладке 15 – 20 плиток) гвозди или скобки вынимают, а швы исправляют, т. е. заполняют раствором на уровне с плиткой или немного заглубляют.

Облицовка глазурованными керамическими плитками на мастиках. Покрытые, облицованное плитками на цементном растворе, под влиянием резких колебаний температуры, сотрясения недостаточно укрепленных конструкций, осадки конструкций или объемных изменений деревянных оснований, часто подвергается деформации, что приводит к отслаиванию его цементной прослойки. Облицовка значительно при креплении плиток на тонкой прослойке из мастик.

Преимущества мастик особенно заметны при облицовке ровных поверхностей, например, крупнопанельных перегородок, крупноразмерных плит, которое имеют гладкую офактуренную поверхность и обладают, как правило, повышенной влагопоглощаемостью. Отделка таких поверхностей с применением растворов, даже при уширенных швах, не обеспечивает долговечности облицовки и требует дополнительной подготовки. Высокая прочность приклейки плиток на мастиках позволяет облицовывать ровные поверхности без уширения швов. Трудоемкость облицовочных работ при использовании мастик снижается на 30 – 40 %, повышается прочность сцепления плитки с основанием и улучшается санитарно – гигиенические свойства облицовки. При облицовке керамическими плитками применяют мастику (ПЦ), карбоксицементно – песчаную матсику (КПЦ), клей «Синтекс».

Облицовка на поливинилацетатный мастике (ПЦ). Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровности выравнивают цементно – песчаным раствором по маякам. Гладкие железо – и гипсобетонные панели повышенной заводской готовности, если необходимо, выравнивают поливинилацетатной мастикой или полимерцементным раствором.

Перед выравниваем участки поверхности огрунтовывают 7 – 8%-ным раствором поливинилацетатной дисперсией. Затем на свежеогрунтованные участки полутерком наносят поливинилацетатную мастику и заглаживают ее тем же полутерком или правилом заподлицо с общей поверхностью.

Влажность бетонных и оштукатуренных стен, предназначенных для облицовки, не должна превышать 8, а гипсобетонных – 12%. Плитки при облицовке на мастике устанавливают по шнуру и отвесу, Что позволят постоянно контролировать правельность рядов.

Плитки первого горизонтального ряда устанавливают на опорную рейку. Тыльную сторону плитки для лучшего сцепления с прослойкой смазывают 10%-ной поливинилацетатной дисперсией или подкладывают слой мастики ПЦ толщиной 2 – 5 мм в зависимости от степени ровности облицовываемой поверхности. После этого плитку со слоем мастики прикладывают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают так, чтобы ее верхняя грань совпала с натянутым шнуром, и под плиткой не осталось пустот и воздушных пузырей. Излишек мастики выдавленный из-под плитки, тут же срезают лопаткой.

Для лучшей просушки прослойки швы оставляют пустыми, чтобы влага могла свободно испариться, а заполняют их по окончании всей облицовки (через 1 -2 дня) цементно – песчаным раствором 1:2 или декоративной мастикой под цвет плитки.

Во избежании трудоемкой работы последующей очистке облицовки мастику, попадающую на лицевую поверхность плиток, нужно немедленно очищать ветошью, смоченной водой. Если мастика ПЦ загустевает в процессе работы, ее разбавляют 15%-ной поливинилацетатной дисперсией. Разбавлять мастику водой нельзя.

Облицовка на карбоксицементно – песчаной мастике (КЦП). Технология облицовки поверхности с применением КЦП аналогичны технологии облицовки на мастике ПЦ и отличается только тем, что поверхность перед облицовкой огрунтовывают 3%-ным водным раствором клея КМЦ. Плитки устанавливают после высыхания грунтовки. Тыльную сторону плитки не грунтуют.

В процессе облицовки загустевшую мастику разбавляют 3%-ным водным раствором клея КМЦ.

Облицовка на клее «Синтекс». Бетонные, гипсобетонные и другие ровные поверхности стен и перегородок облицовывают после огрунтовки их клеем «Синтекс», разведенным водой в соотношении 1:1. Клей «Синтекс» наносят на тыльную сторону плиток зубчатым шпателем с высотой зуба 3 мм, после чего плитку устанавливают на место по той же технологии, что и при использовании других мастик. Заполняют швы цементно – песчаным раствором с протиркой облицовываемой поверхности через сутки после установки плиток.

Облицовка полистирольными плитками

Полистирольными плитками можно облицовывать любые каменные и каменоподобные материалы, бетон, штукатурку, дерево, асбестоцементные и другие прочные ограждения. Поверхность под облицовку должна быть сухая (влажность не более 8%) и ровная (между облицовываем поверхностью и правилом длиной 2м допускаются просветы не более 1мм).

Для крепления плиток к основанию применяют канифольную, перхлорвиниловую, инденкумароновую, карбинольную и цементно – полистирольную мастики. Полистирольные плитки темной расцветки, когда цвет мастики не оказывает влияния на внешний вид облицовки, можно крепить на битумно – силикатной и известково – битомной мастиках.

До начала облицовочных работ основание очищают стальным шпателем и обеспылевают пылесосом ручными щетками. Жировые пятна с поверхности основания удаляют растворителями.

В помещениях, где ведут облицовку, температура воздуха должна быть не ниже 15 – 180С. Перед приклеиванием плиток подготовленные поверхности грунтуют тонким слоем мастики того же состава, котором будут приклеивать плитки. В зависимости от консистенции мастики огрунтовку выполняют с помощью шпателя с мелкими зубьями или кисти: канифольную мастику наносят зубчатым шпателем, а перхлорвиниловую или мастику на основе нитроэмалей – жесткой кистью. Толщена грунтовочного слоя должна быть не более 1 мм. При грунтовке каменных поверхностей шпатель должен быть резиновым, так как применяемые мастики являются легковоспламеняющими материалами.

При любых мастиках, кроме мастик, приготовленных на лаках и эмалях, плитки начинают наклеивать сразу же после огрунтовки основания. Слой мастики, нанесенный на стену и тыльную сторону плиток, выдерживают не более 5 мин, чтобы мастики не пересохли и не потеряли клеющую способность. Поэтому за один раз рекомендуется намазывать площадь не более чем на 6 плиток. Для удобства нанесения мастики на плитки пользуются щитками размером 350Х250 мм из доски толщиной до 20 мм, в которых сделаны шесть гнезд глубиной 2 мм, каждая по размеру полистирольной плитки. В гнезда укладывают шесть плиток тыльной стороной вверх и одним приемом наносят на них мастику. Затем плитки по одной приклеивают к стене. Учитывая, что при длительном хранении в открытой таре канифольная и особенно инденкумароновая мастики густеют и качество их снижается, необходимо тару с мастикой держать закрытой, а требуемое для работы в течении часа количество мастики отливают в банку. При использовании мастики, приготовленной на основе лака или эмали, грунтовку выдерживают до ее высыхания, т.е. примерно в течении 3-6 ч после нанесения в зависимости от температуры воздуха, качество вяжущего вещества и консистенции мастики. В каждом отдельном случае время выдерживания определяют опытным путем.

После подсыхания грунтовки наносят второй грунтовочный слой. Одновременно с этим наносят мастику на тыльную сторону плитки в таком количестве, чтобы ее слой был на уровне бортика плитки, и выдерживают ее до загустевания. При наклеивании плитку плотно прижимают к основанию так, чтобы бортик ее прилегал непосредственно впритык одна к другой. Точность размеров полистирольных плиток, обусловленная методом изготовления, вполне позволяет осуществить это практически.

Порядок установки полистирольных плиток может быть любым: горизонтальными рядами снизу вверх и сверху вниз и вертикальными рядами направо и справа налево в зависимости от конфигурации облицовываемой поверхности.

Облицовку ведут звено из двух рабочих: один наносит слой мастики на плитки, другой приклеивает их. Начинают наклеивать плитки от выступающих (внешних) углов помещения, чтобы неполные плитки устанавливать во внутренних, менее заметных углах. Горизонтальные и вертикальные швы должны быть прямолинейными. Качество вертикальных швов проверяют отвесом, а горизонтальных – правилом и уровнем.

В процессе наклейки выступившую через швы мастику, пока она не успела высохнуть, снимают лезвием ножа, а поверхность облицовки протирают мягкой тряпкой. Затвердевшую на поверхности плитки мастику смывают скипидаром, ацетоном, или керосином.

Отверстия в полистирольных плитках просверливают электродрелью. Неполномерные плитки получают, разрезая плитки ножовкой, кромки распиленных плиток прошлифовывают от заусенцев наждачной бумагой или точилом.

При температуре 18 – 200С твердение мастики полностью заканчивается примерно через 8 – 10 ч. В течении этого времени облицовываемая поверхность должна быть защищена от повреждений.